|  | Открытое акционерное общество «Крестьянский Дом» |
| --- | --- |

ГРАБЛИ КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ

«DOMINATOR» V10-12-14

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

«DOMINATOR» V10-12-14 РЭ

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____________       ____________     ___________________

подпись                                расшифровка подписи

Пермь 2006 г.

________________________________________________

- Свидетельство о приемке

ГРАБЛИ КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ

«DOMINATOR» V10-12-14

(нужное подчеркнуть)

Заводской номер ____________________

Год выпуска ________________________

Комплектность

| Обозначение (код) | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| DOMINATOR V10 V12 V14 | Грабли колесно-пальцевые | 1 | В собранном виде |
|  | Монтажные части |  |  |
| 06R189 | Охватывающая часть быстроразъемной муфты | 4 |  |
| 06R217 | Шайба медная 1/2" | 8 |  |
| 06R151/A | Переходник | 4 |  |
|  | Запасные части |  |  |
| P25AG003 | Связка из 40 зубцов | 1 |  |
|  | Документация |  |  |
| DOMINATOR V10-12-14 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| DOMINATOR V10-12-14 КД | Каталог деталей | 1 |  |

Дата отгрузки _______________________

Отпустил          ________________                                    _____________________

подпись                                                                                                                                 Ф.И.О.

М.П.

________________________________________________

- Общие сведения

Руководство по эксплуатации знакомит с устройством, регулировками и особенностями эксплуатации колесно-пальцевых грабель DOMINATOR V10-12-14 производства фирмы TONUTTI s.p.a. (Италия). В руководстве приведены практические рекомендации по подготовке машины к работе, работе с ней, правилам технического обслуживания и безопасным методам работы.

Колесно-пальцевые грабли DOMINATOR V10-12-14 предназначены для сгребания подвяленной и сухой массы (сенажа, сена, соломы)  из валков и прокосов и формирования валков заданной ширины.

Грабли прицепные, агрегатируются с тракторами тягового класса 14 кН, оборудованы гидравлическими механизмами перевода машины из рабочего положения в транспортное и обратно.

Техническая характеристика грабель DOMINATOR V10-12-14 приведена в таблице 1.

- Техническая характеристика грабель DOMINATOR V10-12-14

Техническая характеристика грабель DOMINATOR V10-12-14 приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Ед. изм. | DOMINATOR V10 | DOMINATOR V12 | DOMINATOR V14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество персонала, необходимого для работы и обслуживания (в том числе механизатор) | чел. | 1 | 1 | 1 |
| Способ агрегатирования |  | прицепные |
| Потребляемая мощность, не более | кВт | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| Ширина захвата | м | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
| Ширина формируемого валка | м | 1,2...1,8 |
| Рабочая скорость | км/час | до 20/до 30* |
| Производительность за 1 час основного времени | га/час | 9,0 | 10,5 | 12,0 |
| Количество пальцевых колес | шт. | 10 | 12 | 14 |
| Габаритные размеры в транспортном положении: длина ширина высота | мм | 9000 2500 1400 | 9000 2500 1400 | 9000 2500 1400 |
| Масса изделия (конструктивная) | кг | 1140 | 1530 | 1620 |
| Диаметр пальцевых колес | мм | 1400 |
| Шины |  | 205/60-15 |
| Давление в шинах | МПа | 0,27(2,7 атм.) |
| Транспортная скорость | км/час | до 22 |

* - при использовании защитных экранов (п. 4.14).

- Устройство и работа составных частей

Общий вид грабель DOMINATOR V10; 12; 14-4GW представлен на рис. 1.

  - Грабли DOMINATOR V10; 12; 14 состоят из следующих основных частей: задней поперечной рамы, центральной рамы, боковых рам, механизма складывания, опорных и рабочих пальцевых колес, сницы и гидравлической системы.

  - Задняя поперечная рама состоит из поперечной балки 1 (рис. 1), к которой крепятся цапфы 2, 3. На цапфах с помощью ступиц установлены опорные колеса 4, 5.

  - Центральная рама крепится к задней раме с помощью фланцевого соединения. Она состоит из задней секции 6, телескопической трубы 7, к которой крепится сница 8 с опорной стойкой 9 и рулевой штангой 10 или буксирной петлей 11.

  - Боковые рамы грабель состоят из 3-х жестко-сочлененных секций 12-14. Боковые рамы присоединяются к цапфам 2, 3 с помощью шарниров 15. В передней части рамы установлены на специальных кронштейнах самоустанавливающиеся колеса 16. За счет шарниров 15 боковые рамы имеют возможность двигаться относительно задней рамы, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости, что позволяет копировать рельеф поля. С внутренней стороны рам закреплены плечи 17.

  - Механизм складывания предназначен для перевода (складывания) боковых секций из рабочего положения в транспортное и наоборот. Механизм состоит из телескопической трубы 7, ползуна 18, тяг 19 с шаровыми наконечниками, параллелограммных подвесок 20 и гидроцилиндра 21. Тяги 19 шарнирно соединены одним наконечником с кронштейном на подвижной телескопической трубе 7, а другим наконечником с кронштейнами на плечах 17 боковой рамы. В свою очередь параллелограммная подвеска 20 соединена с кронштейнами на задней секции центральной рамы 6 и плечах 20 боковых рам. Вилка корпуса гидроцилиндра 21 закреплена на нижней проушине неподвижной трубы 6, а вилка его штока соединена с проушиной на ползуне 18.

Рис. 1. Грабли колесно-пальцевые DOMINATOR V10; 12; 14-4GW:

А - направление движения; 1 – поперечная балка; 2, 3 – цапфы; 4, 5 – опорные колеса; 6 – задняя секция центральной рамы; 7 – телескопическая труба; 8 – сница; 9 – опорная стойка; 10 – рулевая штанга; 11 – буксирная петля; 12, 13, 14 – секции боковых рам; 15 – шарнир; 16 – самоустанавливающееся колесо; 17 – плечо боковой рамы; 18 – ползун; 19 – тяга; 20 – параллелограммная подвеска; 21 – гидроцилиндр.

  - На поворотных осях самоустанавливающихся колес 16 смонтированы успокоители, которые предназначены для стабилизации хода колес во время движения. Успокоители состоят из тормозного диска 1 (рис. 2), колодок 2 и 3, пружины 4 с регулировочным болтом 5 и гайкой 6.

  - На нижних гранях боковых рам 1 (рис. 3) приварены втулки 2, в которых установлены рычаги 3 на нейлоновых втулках. На ступицах 4 рычагов крепятся пальцевые колеса 5 (показано левостороннее колесо). Через проушины 6 на верхних гранях боковых рам продета подъемная труба 7. Для обеспечения заданного давления на почву и копирования рельефа поля пальцевые колеса имеют поддерживающую пружину 8, которая соединена с подъемной трубой 7. Для фиксации пальцевого колеса относительно подъемной трубы во время транспортировки и хранения служит страховочная цепь 9.

| Рисунок 2. Самоустанавливающееся колесо | Рисунок 3. Механизмы подвески пальцевого колеса и регулировки давления пальцевых колес на почву |
| --- | --- |

  - Винтовые механизмы 10 регулирования давления пальцевых колес на почву устанавливаются в задней части каждой боковой рамы. Регулировка давления пальцевых колес на почву осуществляется при вращении рукоятки. При вращении рукоятки по часовой стрелке происходит уменьшение давления на почву, против часовой стрелки – увеличение.

  - Подъем пальцевых колес из рабочего положения в транспортное осуществляется с помощью гидроцилиндров 1 (рис. 4), которые соединяются вилкой на корпусе с проушиной 2 на боковой раме, а вилкой на штоке с проушиной 3 на подъемной трубе с помощью пальцев 4. Подача масла в рабочие полости гидроцилиндра осуществляется с помощью рукавов высокого давления 5 и 6.

  - Винтовые механизмы изменения угла атаки задних пальцевых колес предназначены для регулировки ширины формируемых валков. Регулировка ширины валка в пределах 0,9…1,8 м осуществляется при вращении рукоятки 1 (рис. 5).

  - Для фиксации боковых рам в транспортном положении грабли комплектуются страховочными штангами 1 (рис. 6).

В рабочем положении «А» штанги фиксируются пальцами в проушинах на боковых рамах граблей.

В транспортном положении «В» штанги фиксируются пальцами в проушинах на снице и боковой раме граблей.

| Рисунок 4. Подъемный гидроцилиндр | Рисунок 5. Механизм задних пальцевых колес |
| --- | --- |

  - Рукава высокого давления гидроцилиндров протянуты на тяговой балке и плечах боковых рам. К гидроцилиндру перевода боковых рам в транспортное положение подведены два рукава высокого давления, к гидроцилиндрам подъема пальцевых колес подведено также два рукава через тройники. К гидросистеме трактора присоединяются четыре рукава высокого давления (задействованы две секции гидрораспределителя).

Рисунок 6. Страховочная штанга

  - Модификация грабель DOMINATOR STEERING отличается от базовой модификации DOMINATOR наличием автоматической системы управления задних опорных колес, которая улучшает маневренность агрегата при работе на мелкоконтурных полях и полях со сложной конфигурацией.

Рисунок 7. Система автоматического управления задних колес

Система автоматического управления задних колес состоит из рулевой штанги 1 (рис. 7), поворотных цапф 2, 3, опорных колес 4, 5, поворотных кулаков 6, 7, тяги 8, гидроцилиндров 9, 10. Штоковые полости гидроцилиндров соединены рукавом 11, а поршневые рукавом 12, вентиля 13, быстроразъемной муфты 14 и заглушки 15.

  - По специальному заказу грабли могут комплектоваться дополнительным оборудованием:

- комплект центральных пальцевых колес D2 (рис. 8,а), предназначенный для ворошения травяной массы в центральной зоне обрабатываемой полосы, с целью улучшения качества сгребания и последующего подбора валка;

- комплект дополнительных передних самоустанавливающихся опорных колес (рис. 8,б);

- комплект защитных экранов на пальцевые колеса (рис. 8,в), предназначенный для защиты пальцевых колес от забивания, в том числе в условиях ветреной погоды, что способствует повышению рабочей скорости до 30 км/ч;

| а | б | в |
| --- | --- | --- |
| Рисунок 8. Комплекты дополнительного оборудования |

- Подготовка агрегата к работе

5.1. Общие требования.

Подготовка агрегата к работе включает подготовку трактора, комплектование агрегата, регулировку агрегата на загоне.

5.2. Подготовка трактора.

5.2.1. Установить колеса трактора так, чтобы колея передних и задних коле была 1400-1600 мм.

5.2.2. Установить скобу прицепа (если она не была установлена) и, регулируя раскосы навесного устройства трактора, выровнять ее по горизонтали.

5.2.3. Установить с помощью переходников М20×1,5-3/8( две охватывающие части быстроразъемных гидромуфт на выходах одной и две охватывающие части быстроразъемных гидромуфт на выходах другой секций гидрораспределителя трактора.

5.3. Соединение грабель с трактором

РАБОТУ ВЫПОЛНЯТЬ С ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ!

5.3.1. Внешним осмотром проверить комплектность и состояние грабель. Все узлы и детали должны быть надежно закреплены.

5.3.2. Вращая рукоятку опоры поднять сницу (буксирную петлю) на уровень тяговой скобы трактора. Подать трактор задним ходом к граблям и присоединить грабли к трактору. Перевести стояночную стойку в транспортное положение. Положение навески трактора должно быть таким, чтобы прицепная серьга находилась на высоте 40 см от опорной поверхности. При этом сница грабель должна быть параллельна опорной поверхности.

5.3.2. Соединить рукава высокого давления грабель с выходами гидросистемы трактора с помощью быстроразъемных гидромуфт.

5.3.3. Растяжками продольных тяг навесной системы трактора отрегулировать соосность грабель и трактора.

| Рис. 9. Установка ширины формируемого валка | Рисунок 10. Фиксация подъемной трубы в транспортном положении |
| --- | --- |

5.3.4. Удалить консервирующую смазку с гидроцилиндров.

5.3.5. Установить ширину формируемого валка А (рис. 9).

Регулировка ширины валка в пределах 0,9…1,8 м осуществляется за счет изменения угла атаки задних пальцевых колес (п. 4.10).

5.3.6. Регулировка давления на почву пальцевых колес (отдельно для правой и левой секций) осуществляется вращением рукоятки 10 (рис. 3). Регулировка осуществляется в рабочем положении пальцевых колес, когда стержень 1 (рис. 10) вставлен в подъемную трубу.

5.3.7. Для регулировки успокоителей колес (рис. 2) необходимо затянуть пружину 4 гайкой 6 на 5 мм от свободного состояния.

Рис. 11 Подготовка к работе автоматической системы управления задних колес

5.3.8. Если грабли оборудованы системой автоматического управления задних колес, то перед началом работы необходимо произвести ее прокачку. Для этого производятся следующие операции:

5.3.8.1. убедиться, что система герметизирована и правильно собрана (рис. 6);

5.3.8.2. застопорить управляемые колеса пальцами 1 (рис 11, а);

5.3.8.3. установить трактор относительно грабель таким образом, чтобы рулевая штанга была перпендикулярна продольной оси грабель (рис. 11,б);

5.3.8.4. присоединить рукав прокачки 1 (рис 11,в) от трактора с помощью быстроразъемной муфты к переднему гидроцилиндру (использовать любой РВД от трактора, ранее соединенный с гидросистемой грабель) и открыть заглушку 2, чтобы заполнить систему маслом и удалить из нее воздух;

5.3.8.5.открыть вентиль 1 (рис 11,г) на гидроцилиндре 2;

5.3.8.6. включить соответствующий рычаг распределителя трактора и загрузить систему до тех пор, пока из заглушки 1 (рис. 11,д) не покажется масло. Перекрыть заглушку.

Для того чтобы запустить систему в работу, необходимо перекрыть вентиль 1 на заднем гидроцилиндре (рис. 11,в).

Для проверки работоспособности системы и настройки прямолинейности движения грабель необходимо проехать около 100 метров по прямой (рис. 11,е), предварительно вынув пальцы 1 из отверстий (рис. 11,а).

5.3.9. Перевести грабли в транспортное положение. Для этого необходимо, воздействуя на рычаг управления подъемом пальцевых колес (1-й выносной цилиндр), поднять пальцевые колеса. Воздействуя на рычаг управления механизмом складывания (2-й выносной цилиндр) сложить (перевести в транспортное положение) боковые секции грабель.

Далее выдвинуть стержень 1 (рис. 10) из подъемной трубы и, совместив отверстия в трубе и стержне, зафиксировать его шплинтом 2. Вращая рукоятку 1, поджать упор винта к головке стержня.

Зафиксировать страховочные штанги 1 (рис. 6) с помощью пальцев на центральной и боковых рамах.

Рисунок 12. Подготовка системы управления задних колес к транспортировке

Внимание! Если грабли оборудованы системой автоматического управления задних колес, перед транспортировкой зафиксировать поворотные цапфы пальцем 1 (рис. 12) и открыть кран 2.

- Транспортировка

Транспортировка машины может производиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

Погрузку машины в транспортные средства производить согласно схемам строповки (приложение Б).

Размещение и крепление машины должно обеспечивать сохранность ее от механических повреждений, а также сохранность товарного вида.

При транспортировке грабель прицепленных к трактору во время переездов в начале и конце смены, а также внутрисменных и других транспортных переездов грабли должны быть переведены в транспортное положение (п. 5.3.9).

Во время движения следует принимать во внимание габариты агрегата. Транспортная скорость не должна превышать 25 км/ч.

- Работа агрегата на загоне

Заезжают на загон. Переводят грабли из транспортного положения в рабочее: Для этого необходимо расфиксировать страховочные штанги 1 из транспортного положения B в рабочее положение A (рис. 6). Переставить стержень 1 (рис. 10) в рабочее положение: достать шплинт 2, вставить стержень в трубу до совмещения отверстий на трубе и стержне, зафиксировать положение стержня шплинтом. Вращая рукоятку 10 (рис. 3) отрегулировать давление пальцевых колес на почву обеих боковых рам. Перевести боковые секции в рабочее положение: воздействуя на рычаг управления боковыми рамами, раскрыть (перевести в рабочее положение) боковые рамы грабель. Опустить пальцевые колеса, воздействуя на рычаг управления подъемом пальцевых колес.

В рабочем положении рычаги управления гидросистемой грабель должны находиться в нейтральном положении.

Окончательную регулировку произвести по результатам пробного заезда.

Во время работы механизатор должен визуально контролировать качество выполнения технологического процесса. Качественного выполнения технологического процесса добиваются:

- регулировкой давления пальцевых колес на почву;

- регулировкой угла атаки боковых секций;

- подбором направления и скорости движения.

Давление пружинных пальцев на почву должно быть достаточным для качественного сгребания скошенной массы в валок без огрехов, в то же время пальцы не должны захватывать дерн и почву.

При уборке трав, скошенных косилкой с сегменто-пальцевым режущим аппаратом, необходимо двигаться в том же направлении, в котором работала косилка.

При уборке трав, скошенных косилкой с ротационным режущим аппаратом, необходимо двигаться в противоположном направлении движения косилки.

Если скошенная масса предварительно подвергалась ворошению (вспушиванию), направление движения не имеет особого значения.

Скорость агрегата выбирают в зависимости от типа убираемой культуры, исходя из плотности и массы прокосов. Снижение скорости может быть необходимо на холмах и неровных поверхностях.

Движение агрегата по полю должно исключать крутые повороты. Прежде чем развернуться, необходимо снизить скорость трактора и поднять пальцевые колеса гидроцилиндрами подъемного механизма при необходимости сложить боковые рамы. После разворота заезжают на следующие прокосы, пальцевые колеса переводят в рабочее положение и продолжают движение, следя за выполнением технологического процесса.

- Возможные неисправности и способы их устранения

В процессе эксплуатации могут возникнуть неполадки, вызванные износом деталей, нарушением регулировок и правил эксплуатации.

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Признаки неисправности | Возможные причины | Способы устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидросистема грабель не работает | Не подключен дополнительный выход гидросистемы трактора. Рукава высокого давления от грабель неправильно соединены с выходами трактора. Низкий уровень масла в гидросистеме трактора. | Соединить рукава высокого давления грабель с подающей магистралью гидросистемы трактора. Проверить и, при необходимости, довести до нормы уровень масла в гидросистеме трактора. Провести ТО гидросистемы трактора и грабель. |  |
| Поломка пружинных пальцев | Высокая рабочая скорость. Высокое давление пальцевых колес на почву. Неровность поля. | Пальцы заменить, скорость снизить. Уменьшить давление пальцевых колес на почву. | п. 5.3.6. |
| Одно из пальцевых колес не вращается | Отсутствие смазки в ступице или смазка не соответствует требуемой. Изношен или поврежден подшипник | Заменить смазку. Заменить подшипник. | В соответствие с таблицей и схемой смазки (приложение А). |
| Пальцевые колеса на одной из секций не вращаются. Низкое качество уборки (большие потери). | Недостаточное давление пальцевых колес на почву. Сломаны или отсутствуют пальцы. | Отрегулировать давление пальцевых колес на почву. Заменить или установить новые пальцы. | п. 5.3.6. |

- Техническое обслуживание

Для достижения наибольшей эффективности работы грабель DOMINATOR V10; 12; 14, а также предупреждения отказов необходимо проводить техническое обслуживание. Виды и периодичность работ технического обслуживания указаны в таблице 3.

Таблица 3

Перечень операций технического обслуживания грабель

| Периодичность, ч. | Перечень операций по видам технического обслуживания | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 |
| 8-10 | 1. Очистить от пыли, грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы машины. |  |
|  | 2. Наружным осмотром проверить: -комплектность и техническое состояние составных частей; -состояние предохранительных устройств; -исправное состояние механизмов управления; -отсутствие подтеков масла в соединениях гидросистемы; -затяжку всех болтовых соединений. | Отсутствие деталей не допускается. Подтеки не допускаются. |
| 50 | 1. Провести перечень работ, регламентированных ЕТО. |  |
|  | 2. Провести смазку узлов трения. | В соответствии с таблицей и схемой смазки (приложение А). |
| 250 | 1. Провести перечень работ, регламентированных ТО-1. |  |
|  | 2. Проверить давление воздуха в шинах колес, при необходимости довести до нормы. | 0,27 МПа |
|  | 3. Провести дефектацию деталей, при необходимости, отремонтировать или заменить новыми. |  |
|  | 4. Провести смазку узлов трения. | В соответствии с таблицей и схемой смазки (приложение А). |

В течение первых 2 часов работы новой машины необходимо проверять:

- надежность крепления узлов и деталей грабель;

- состояние пружинных пальцев;

- давление в шинах 0,27 МПа.

Один раз в год или по мере необходимости проверить затяжку подшипников в ступицах опорных и рабочих (пальцевых) колес. Предварительную затяжку гайки производить до тех пор, пока колесо будет поворачиваться с некоторым усилием. Затем раскрутить гайку на 1/8-1/4 оборота пока первая прорезь в корончатой гайке не совместится с отверстием для шплинта на оси ступицы и зашплинтовать гайку.

Сезонное техническое обслуживание и техническое обслуживание при хранении рассмотрено в п. 10.

- Хранение машины

10.1.	Общие положения.

10.1.1. Машина в хозяйстве должны храниться согласно ГОСТ 7751-85 и ГОСТ 9.014-78.

10.1.2. Машину ставят на хранение: - кратковременное - перерыв в использовании машины от 10 дней до двух месяцев; - длительное - более двух месяцев.

    - Машина хранится в закрытом помещении или под навесом.

    - Техническое обслуживание машины перед постановкой на хранение производится по принятой в хозяйстве технологии.

    - Машина на кратковременное хранение должна быть поставлена непосредственно после окончания работ, а на длительное - не позднее 10 дней с момента их окончания.

10.2.	Правила кратковременного хранения.

10.2.1. Перед постановкой машины на кратковременное хранение выполните следующие операции:

- очистите и вымойте машину, восстановите поврежденную окраску;

- прошприцуйте все пресс-масленки в соответствии с приложением А;

- законсервируйте открытые винтовые и резьбовые соединения, выступающие части штоков цилиндров. Консервирующий материал - смазка Литол-24 ГОСТ 21150-87.

Устанавливайте машину на хранение комплектным, без снятия агрегатов и сборочных единиц, не покрывая шины светозащитным составом.

10.3.	Правила длительного хранения.

Перед постановкой машины на длительное хранение выполните работы согласно п. 10.2.1.

    - Условия хранения должны обеспечивать защиту деталей машины из резины от ультрафиолетового излучения.

    - Снизьте давление воздуха в шинах до 70 % (0,19 МПа) от нормального и покройте поверхности шин светозащитным составом (смесь алюминиевой пудры с масляным лаком или уайт-спиритом в отношении 1:4 или 1:5).

    - Установите машину на подставки до появления просвета между опорной поверхностью и колесами 8-10 см.

    - Натянуть страховочные цепи 9 (рис. 4) на каждом пальцевом колесе таким образом, чтобы поддерживающие пружины 1 находились в свободном состоянии. Пальцевые колеса рекомендуется снять с машины и хранить на складе.

    - При техническом обслуживании в процессе хранения не реже одного раза в два месяца - для машин, хранящихся под навесом, проверять:

- давление воздуха в шинах колес (0,19 МПа);

- комплектность;

- состояние защитного слоя антикоррозионных покрытий (наличие защитной смазки, целостность окраски, отсутствие коррозии);

правильность установки машин на подставках, их устойчивость.

    - При снятии машины с хранения необходимо провести следующие работы:

- довести давление в шинах до 0,27 МПа; снять машину с подставок;

- провести расконсервацию;

- провести регулировки и проверить работоспособность машины согласно разделу 5.

- Требования безопасности

11.1	Машина снабжена средствами безопасности. Особо опасные места обозначены наклейками с предостерегающими символами. Строгое выполнение требований техники безопасности обеспечивает безопасность работы, повышает надежность и долговечность машины.

11.2	Оператору следует выполнять следующие правила:

- перед началом эксплуатации изучить руководство по эксплуатации и рекомендации по технике безопасности;

- перед началом работы убедиться в пригодности предохранительных устройств: страховочные цепи  пальцевых колес, упорные стержни 1 (рис. 10), страховочные штанги 1 (рис. 6). При необходимости отремонтировать или заменить поврежденные устройства;

- во время работы следить за креплением грабель к трактору;

-	не приближаться к рабочим органам машины и убедиться в отсутствии людей (особенно детей) рядом с машиной в процессе ее работы;

-	убедиться в отсутствии людей и животных рядом с машиной в процессе ее работы;

- не разворачивать машину, если поблизости находятся люди, принимая во внимание радиус действия машины;

- не производить проверку, регулировку, ремонт и техническое обслуживание в процессе работы машины;

- не использовать машину не по назначению;

- в процессе работы постоянно находиться в кабине трактора;

- при использовании грабель в темное время суток необходимо предусмотреть освещение машины и зоны работы;

-	по окончании работ отсоединить быстроразъемные муфты и расцепить трактор с граблями;

-	при осуществлении технического обслуживания, подготовки агрегата к работе и регулировок заглушить двигатель и заблокировать тормоза, установить грабли в фиксированное транспортное положение или же производить обслуживание только при полностью опущенных пальцевых колесах;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевозка людей, животных и каких-либо посторонних предметов.

  - При прокачивании гидросистемы грабель после замены масла, необходимо опустить на землю подъемник с держателем вильчатого захвата, во избежание несчастных случаев.

  - Остальные требования по технике безопасности по ГОСТ 12.2.111-85.

- Учет работы, проведения технического обслуживания и отказов

С целью определения объема выполненных работ, проведения технического обслуживания, отказов и, соответственно, анализа надежности машины, по мере наработки необходимо вести учет в журналах по формам 1, 2, 3 (приложения В, Г, Д).

Гарантия изготовителя не распространяется на машину, если учет наработки, проведения технического обслуживания и отказов которой не ведется (п. 13).

- Гарантия изготовителя

Компания TONUTTI spa. (Италия) дает гарантию в течение 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю (хозяйству-пользователю), что грабли DOMINATOR V10; 12; 14 свободны от дефектов материала и производства при условии правильного запуска, соблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки.

Удовлетворение претензий по качеству изготовления грабель DOMINATOR V10; 12; 14 производится в соответствии с действующим «Положением по рассмотрению претензий владельцев машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники в гарантийный период», утвержденным в 2000 году МСХ РФ.

Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока через Генерального дистрибьютора в России ОАО «Крестьянский Дом» безвозмездно устраняет все неисправности, происшедшие по вине изготовителя при условии, что о неисправности было сообщено в письменной форме (телеграмма, факс) в течение 10 дней с момента отказа.

При составлении претензии обязательно должны быть указаны следующие сведения:

- марка и заводской номер машины;

- дата ввода в эксплуатацию и кем он был осуществлен;

- наработка до выявленного отказа;

- место нахождения техники;

- реквизиты (телефон, почтовый адрес) для связи с владельцем.

# С машины снимается гарантия в следующих случаях:

- отсутствует учет наработки по форме 1 (приложение В);

- отсутствует учет выполнения технического обслуживания по форме 2 (приложение Г);

- отсутствует учет отказов машины по форме 3 (приложение Д);

- нарушены правила эксплуатации;

- использованы не оригинальные детали изготовителя;

- изменение конструкции без согласования с изготовителем;

- не отправлен в адрес ОАО «Крестьянский Дом» гарантийный талон (приложение Е)*.

Гарантия не распространяется на машину в следующих случаях:

- отказ произошел от действия непреодолимой силы;

- отказ произошел по причине технической неисправности энергосредства;

- отказ вызван попаданием посторонних предметов (камни, металлоконструкции и т.п.).

* Примечание. Гарантийный талон должен быть оформлен и отправлен по факсу в адрес Головного технического центра ОАО «Крестьянский Дом» (п. 14) в течение 10 дней с момента покупки.

- Сервисное обслуживание

Сервисное обслуживание (обучение персонала, запуск нового машины в работу, гарантийное и послегарантийное обслуживание, консультации) выполняет Головной технический центр ОАО «Крестьянский Дом»:

Техническая ул., д.3, г. Пермь, 614070

Телефон/факс: (342) 263-00-06.

Е-mail: kdservice@perm.ru       http://www.kd.perm.ru

## Приложения

## Приложение А

Таблица и схема смазки

При проведении технического обслуживания производить смазку узлов трения согласно таблице и схеме смазки.

Таблица смазки

| Номер позиции на схеме | Наименование точек смазки | Количество точек смазки | Периодичность смазки | Наименование, марка смазочного материала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ступица заднего колеса | 2 | ТО-1 | Литол-24 ГОСТ21150-87 |
| 2 | Ось | 2 | ТО-1 | Литол-24 ГОСТ21150-87 |
| 3 | Направляющая | 2 | ТО-1 | Литол-24 ГОСТ21150-87 |
| 4 | Ось | 2 | ТО-1 | Литол-24 ГОСТ21150-87 |
| 5 | Ось | 2 | ТО-1 | Литол-24 ГОСТ21150-87 |
| 6 | Рычаг пальцевого колеса | 10/12/14* | ТО-1 | Литол-24 ГОСТ21150-87 |
| 7 | Ось | 2 | ТО-1 | Литол-24 ГОСТ21150-87 |
| 8 | Винт | 2 | ТО-1 | Литол-24 ГОСТ21150-87 |
| 9 | Ось | 2 | ТО-1 | Литол-24 ГОСТ21150-87 |
| 10 | Ступица пальцевого колеса | 10/12/14* | ТО-1 | Литол-24 ГОСТ21150-87 |
| 11 | Ползун | 1 | ТО-1 | Литол-24 ГОСТ21150-87 |
| 12 | Винт | 2 | ТО-1 | Литол-24 ГОСТ21150-87 |
| 13 | Телескопическая балка | 1 | ТО-1 | Литол-24 ГОСТ21150-87 |

* - для грабель V10; 12; 14-4GW соответственно.

Схема смазки.

## Приложение Б

Схемы строповки

а – схема строповки разобранной машины в клети: 1 - строп четырехветвевой 4СК-3,2-2 – 1 шт.; 2 – строп универсальный СКП-1,25-4,0 – 2 шт.

б – схема строповки собранной машины

## Приложение В

Форма 1

Учет работы

| Период эксплуатации | Количество отработанных смен | Наработка | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Характер выполняемой работы (культура, урожайность и т.д.) | га |  |

Приложение Г

Форма 2

Учет выполнения технического обслуживания

| № п/п | Наработка с момента начала эксплуатации или капитального ремонта, га | Дата проведения очередного ТО | Вид ТО | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение Д

Форма 3

Учет отказов

| Дата отказа | Наработка, га | Описание отказа | Принятые меры | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение Е

| КОРЕШОК ОТРЫВНОГО ТАЛОНА Гарантийный талон отправлен в адрес ОАО «Крестьянский Дом» «___» __________ ____________г. Исполнитель ____________________________ ___________________ подпись Линия отрыва | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ГРАБЛИ КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ DOMINATOR V10 V12 V14 (нужное подчеркнуть) Заводской номер ____________________ Год выпуска ________________________ Дата отгрузки _______________________ Заполняет продавец: Наименование организации ________________________________ Дата продажи _______________________ Изделие отгружено комплектным согласно п.1 РЭ Выдал ______________ ___________________ подпись расшифровка подписи М.П. Заполняет владелец: Наименование организации ________________________________ Адрес: _______________ ________________________________ индекс населенный пункт _________________________ _____________________________ район область, край, республика Телефон: _____________________; факс: ____________________ Е-mail: ______________________; http: _____________________ Исполнитель ______________ ___________ ___________________ должность подпись расшифровка подписи М.П. |
| --- | --- |

Приложение Ж

Образец заявки на запасные части*

_____________________________________________________________________

*Примечание. Заявки на запасные части принимаются по факсу (342) 263-00-06.

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Свидетельство о приемке | 2 |
| 2 | Общие сведения | 3 |
| 3 | Техническая характеристика | 3 |
| 4 | Устройство и работа составных частей | 3 |
| 5 | Подготовка агрегата к работе | 6 |
| 6 | Транспортировка | 8 |
| 7 | Работа агрегата на загоне | 8 |
| 8 | Возможные неисправности и методы их устранения | 9 |
| 9 | Техническое обслуживание | 9 |
| 10 | Хранение машины | 10 |
| 11 | Требования безопасности | 11 |
| 12 | Учет работы, проведения технического обслуживания и отказов | 11 |
| 13 | Гарантия изготовителя | 11 |
| 14 | Сервисное обслуживание | 12 |
|  | Приложения | 13 |
|  | Приложение А. Таблица и схема смазки | 13 |
|  | Приложение Б. Схемы строповки | 14 |
|  | Приложение Г. Форма 1. Учет работы | 15 |
|  | Приложение Д. Форма 2 Учет выполнения технического обслуживания | 16 |
|  | Приложение Е. Форма 3 Учет отказов | 17 |
|  | Приложение Е. Гарантийный талон | 18 |
|  | Приложение Ж. Образец заявки на запасные части | 19 |

# Text boxes

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК

с указанием почтового адреса, контактного телефона и факса, банковских реквизитов, ИНН, КПП

Генеральному директору

ОАО «Крестьянский Дом»

ЗАЯВКА

на получение запасных частей для ____________________ серийный номер ____________

наименование и марка машины

| № п/п | Табл. | Поз. | Код | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Оплату гарантируем.

Руководитель